# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СВАРИВАТЕЛЯ СЕРИИ SFTD

Свариватель серии SFTD предназначен для запайки полиэтиленовых и полипропиленовых пакетов.

Напольный, педальный импульсный свариватель серии SFTD (с ножом)

| 1. Работа: Подключите питание в 220В. Поверните ручку в положение "ВКЛ", индикатор питания загорится, затем в соответствии с толщиной вашего пакета выставьте требуемое время спайки, теперь свариватель готов к работе. Нажмите на педаль, выждите дополнительно 2 секунды после окончания работы сваривателя, отпустите педаль. Цикл спайки окончен. 2. Примечание: Это электрический свариватель, пожалуйста, соблюдайте правила безопасности, избегайте сырости и влажности, напряжение должно быть AC220В. Пожалуйста, не используйте этот свариватель для запайки горючих, воспламеняемых и взрывчатых веществ. Во избежание повреждений сваривателя, используйте изделие только по прямому его назначению. | Схема сборки |
| --- | --- |
| 3. Технические характеристики модель SFTD-400 SFTD-600 SFTD-800 SFTD-1000 мощность 500 Вт 700 Вт 850 Вт 1000 Вт длина запайки 400 мм 600 мм 800 мм 1000 мм время запайки 0,2-2 сек 0,2-2 сек 0,2-2 сек 0,2-2 сек Ориентировочный вес, кг Нетто / Брутто 10 / 12 11 /13 13 / 15 15 / 17 |